## Slide 1: ООО «Петрозаводскмаш Горно-Металлургический комплекс» (ООО «ПГМК»)
Республика Карелия,
185031, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65
тел./факс (8142) 77-44-07

## Slide 2: ООО «ПГМК»
О КОМПАНИИ
ООО «ПГМК» – динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на изготовлении всего спектра запасных частей горно-металлургического комплекса, в том числе – комплектных грунтовых насосов.
Производственные мощности ООО «ПГМК» располагаются на территории площадки Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г.Петрозаводск и укомплектованы необходимым станочным парком, позволяющим выполнять широкий спектр механообрабатывающих работ, а также – квалифицированным рабочим и инженерно-техническим персоналом.
Оборудование, изготовленное и поставленное ООО «ПГМК», эксплуатируется ведущими, добывающими и перерабатывающими предприятиями на территории РФ, компаниями металлургической и горно-обогатительной отраслей промышленности.
ООО «ПГМК» имеет опыт поставок данного оборудования на крупнейшие горно-обогатительные компании России и стран СНГ

## Slide 3: ООО «ПГМК»
НАСОС МШ ПГМК 13000/85
Предприятие в 2010 году приступило к выпуску собственных насосов типа МШ ПГМК, направленных на модернизацию насосного парка.
Рост основных технических характеристик насоса:
  производительность, не менее 10 000 м3;
  напор Н (м), 80 м;
  увеличение ходимости проточной части, не менее 3000 часов.
Увеличение основных показателей насоса обусловлено: снижением потерь за счет сокращения внутренних перетоков, уменьшения зазоров между рабочим колесом и бронедиском, а также увеличением диаметра рабочего колеса, конструктивными изменениями деталей проточной части, усилением вала, другими техническими решениями.
Вносимые изменения в конструкцию насоса и рабочего колеса имеют конструкторскую новизну и защищены патентом РФ.

## Slide 4: ООО «ПГМК»
Данный насос имеет патент на полезную модель и сертификат соответствия.
НАСОС МШ ПГМК 13000/85

## Slide 5: ООО «ПГМК»
НАСОС МШ ПГМК 13000/85
Наружный корпус
Корпус насоса (СТ-25Л), верхняя и нижняя половины имеют горизонтальный разъем.
Уплотнение по разъему обеспечивается по всей плоскости технической пластиной из резины толщиной 5 мм.
Со стороны напора «стенка» увеличена по толщине, спроектированы дополнительные ребра жесткости и другие конструкторские решения.
Габаритные размеры насоса МШ ПГМК 13000/85 выполнены в полном соответствии с насосом 2 ГрТ 8000/71, тем самым данный насос устанавливается на раму типового насоса 2 ГрТ 8000/71 без дополнительных изменений конструкции рамы и фундамента.
Насос изготавливается с вертикальным и горизонтальным исполнением напорного патрубка.

## Slide 6: ООО «ПГМК»
НАСОС ПШ ПГМК 13000/85
Корпус наружный

## Slide 7: ООО «ПГМК»
НАСОС МШ ПГМК 13000/85
Проточная часть
Корпус внутренний (ИЧХ28Н2) с удлиненной горловиной служит проточной частью насоса и предназначен для формирования потока пульпы. Стенки корпуса увеличены по толщине в местах повышенного износа.
Бронедиск (ИЧХ28Н2) претерпел изменения в конструкции, герметичность в замке сопряжения бронедиска с внутренним корпусом обеспечивается конусной посадкой.
Рабочее колесо (ИЧХ28Н2) диаметром 1980 мм имеет вес, приближенный к весу рабочего колеса диаметром 1790 мм (2ГрТ-8000/71),на дисках со стороны всаса и напора имеются импеллеры.

## Slide 8: ООО «ПГМК»
НАСОС ПШ ПГМК 13000/85
Проточная часть
Бронедиск
Рабочее колесо

## Slide 9: ООО «ПГМК»
ПАО «ИнГОК» (Украина)
Производительность – 11 670 м3.
Напор – 85 м.
Ходимость – 10 000 часов.
АО «Апатит» (Россия)
Производительность – до 13 148 м3.
Напор – 80 м.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИСПЫТАНИЙ
Насоса МШ ПГМК 13000/85

## Slide 10: ООО «ПГМК»
НАСОС ПШ ПГМК 13000/85

## Slide 11: ООО «ПГМК»
НАСОС ПШ ПГМК 13000/85
Динамика работы хвостового хозяйства АО «Соколовско-Сарбайское ГПО»

## Slide 12: ООО «ПГМК»
НАСОС ПШ ПГМК 13000/85
Сравнительные характеристики насоса
WARMAN 650UY-LP* и МШ ПГМК**
Наименование насоса | Производительность, м3/час | Напор, м
WARMAN 650UY-LP Карельский окатыш | до 10 000 | около 80
WARMAN 650UY-LP Качканарский ГОК | до 10 000 | около 80
Насос МШ ПГМК (модернизированный) | до 13 500 | 85
2ГрТ 8000/71 | до 8 000 | до 71
* - официальный обзор применения насосов Веир Минералз РФЗ в железорудной промышленности России |  | 
** - графики АО «ССГПО» и акты ПАО «ИнГОК» |  | 

## Slide 13: ООО «ПГМК»
НАСОС ПШ ПГМК 13000/85
Отчет о проведении испытаний насосов WARMAN 28-24 UY-GHPP и МШ ПГМК 13000/85 (проточная часть) в ПНС №1 АНОФ-3
Параметры | WARMAN 28-24 UY-GHPP | Насос МШ ПГМК 13000/85
Объем пульпы поступающей в ПНС-1 | ~19 000 м3/ч | ~19 000 м3/ч
Наличие разгрузки | 2-3 шт. «разгрузок-выпусков» (ПК30, ПК32-Ду 125мм) | 3-5 шт. «разгрузок-выпусков» (ПК30, ПК32-Ду 125мм)
Наличие перелива | Наблюдается перелив в правый аварийный коллектор | Наблюдается перелив в оба аварийных коллектора
Нагрузка на эл. двигателе, А | 245 - 265 | 260 - 285
Давление, кгс/см2 | 8,1 – 9,5 | 8,5 – 9,6
Производительность по пульпе, м3/ч | 12 150 – 14 400* | 15 300*
*Производительность землесоса определялась накладным ультразвуковым расходомерами на ПК 27 магистрального пульповода, при этом проходное сечение задавалось без учета постели. |  | 

## Slide 14: ООО «ПГМК»
Гарантийное обслуживание:
Компания ООО «ПГМК» дает гарантию на произведенное насосное оборудование и обеспечивает гарантийное обслуживание в течение всего срока.
Сервисное обслуживание:
Компания ООО «ПГМК» осуществляет плановый ремонт, поставку запасных частей насосного оборудования собственного производства, точно в срок и согласно спецификации заказчика.
Гарантируем присутствие сервис-инженера на площадке Заказчика.
Возможность организации склада запасных частей на площадке Заказчика с оплатой по фактическому использованию.
НАСОС МШ ПГМК 13000/85

## Slide 15: ООО «ПГМК»
Технические характеристики (производительность и напор), подтверждены работой насоса в реальных условиях производства и превосходят или соответствуют заявленным, но не подтвержденным характеристикам импортных производителей насоса.
Установка насоса не требует за собой дополнительных расходов по замене электродвигателя.
Простота в обслуживании. Технический регламент обслуживания насоса не требует дополнительного обучения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Насоса МШ ПГМК 13000/85

## Slide 16: ООО «ПГМК»
Стоимость самого насоса и расходных запасных частей дешевле импортных образцов, с возможностью фиксации цен на длительный период.
Стоимость запасных частей не зависит от курса национальной валюты.
Удобная логистика (непосредственная близость производителя).
Минимальный срок поставки запасных частей.
Положительная репутация поставщика запасных частей грунтовых насосов для нужд горно-обогатительных комбинатов.
Положительный опыт работы данных насосов на других ГОКах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Насоса МШ ПГМК 13000/85

## Slide 17: ООО «ПГМК»
С НАДЕЖДОЙ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ООО «ПГМК»
Республика Карелия, 185031,
г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65
Генеральный директор – Садыков Андрей Васильевич
тел./факс (8142) 77-44-07
Web: pgmk-karelia.ru
E-mail: pgmk2008@gmail.com